## Slide 1
捷联惯性导航原理研究及其算法
刁舸航
Research on Principle of Strapdown Inertial Navigation
and Algorithm
2024年6月7日

## Slide 2
目录
续上次惯导简单去飘算法
捷联惯导原理研究与算法学习

## Slide 3
01
续上次惯导简单去飘算法
IMU REMOVE INERTIAL DRIFT

## Slide 4
02 IMU NAVI.
加速度积分获取速度（非融合）
xyz加速度
中值滤波
ButterWorth滤波
经阈值提取静止态（速度为0的时刻）
非静止态积分求速度会有较大漂移
去飘算法
稳定速度

## Slide 5
01 IMU NAVI.
采样时间5ms
带有积分误差的速度
Z轴正方向平移
X轴正方向平移
空中静止
空中静止
抛物线运动
积分误差

## Slide 6
01 IMU NAVI.
采样时间5ms
去除积分误差的速度
Z轴正方向平移
X轴正方向平移
空中静止
空中静止
抛物线运动
积分误差
去飘算法甚至把反方向的速度加大了！
去飘算法并不能确切识别静止态
该算法鲁棒性和适用性不强
需要根据数据调参
不能用于实时控制

## Slide 7
各种滤波方法（中值滤波， ButterWorth滤波）在一定程度上能够去除白噪声，但在平滑信号的同时也杀掉了一部分重要的原始信号，这是得不偿失的。
静止态是根据区间均值确定的，这势必会涉及区间大小的阈值问题，对于不同变化的信号不具有通用性，即普适性不佳。
滤波器：
静止态提取：
01 IMU NAVI.
IMU简单去飘算法问题总结
解决方案
阅读文献资料发现，由于低精度IMU噪声发散严重，没有一种绝对且稳定的去飘算法。目前，主流措施为GNSS与IMU进行松耦合联合定位。

## Slide 8
02
捷联惯导原理研究与算法学习
RESEARCH ON PRINCIPLE OF STEPDOWN IMU NAVIGATION AND ALG.

## Slide 9
常用坐标系
02 STEPDOWN ALG.
导航坐标系：n-frame
地心地固坐标系：e-frame
载体坐标系：b-frame
惯性坐标系：i-frame
对于地球来说的绝对惯性系；
不随地球自转而移动；
随地球转动而转动；
固定于载体质心，但朝向固定；
一般是北东地或东北天；
固定于IMU中心，随IMU朝向而变化；
相对关系表示地球自转
相对关系表示载体位姿
相对关系表示载体位置

## Slide 10
IMU标定
02 STEPDOWN ALG.
加速度计的标定：
陀螺仪的标定：
加速度计输出模型
实际输出
理想值
零偏
比例因子
交轴耦合
噪声
加速度标定参考值：地球重力
加速度标定方法：
依次让XYZ三轴加速度计敏感轴分别竖直向上和竖直向下静置一段时间，采集六次加速度计的原始输出，取均值，利用标定方程计算参数。
陀螺仪输出模型
零偏
比例因子
交轴耦合
噪声
陀螺仪标定参考值：转台
陀螺仪标定方法：
依次绕XYZ三轴旋转一定角度，采集陀螺仪计的原始输出，重复几次取均值，利用标定方程计算参数。

## Slide 11
姿态表示方法
02 STEPDOWN ALG.
欧拉角：
方向余弦矩阵：
四元数：
等效旋转矢量：
姿态表示：坐标系间的转动关系，
即四种姿态表示方法本质上就是坐标系间的变化方法

## Slide 12
姿态更新算法
02 STEPDOWN ALG.
利用四元数进行姿态更新;
参考坐标系为i系:
姿态更新：利用上一时刻的姿态与陀螺仪输出推算当前时刻姿态。
地球自转（对于车载低动态来说，变化很小，可以间隔很长时间更新）
前一时刻的姿态
当前时刻相对于前一时刻姿态变化量（即陀螺仪输出量）

## Slide 13
速度更新算法
02 STEPDOWN ALG.
速度更新：利用上一时刻的速度与姿态输出推算当前时刻速度。
比力积分速度增量，由加速度计速度增量推算
前一时刻的速度
有害加速度速度增量，由地球重力和科氏加速度推算

## Slide 14
INS机械编排
02 IMU NAVI.
主线
辅线
加速度
速度
位置
角速度
角增量
姿态
b系加速度
n系加速度
n系速度
n系位置
地球自转与科氏加速度
姿态矩阵
位置矩阵

## Slide 15
02 IMU NAVI.

## Slide 16
谢谢
2024年6月7日